1. План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 03.04.2023 по 08.05.2023 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 31.05.2023 по 13.06.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | с __________ по __________ |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | с __________ по __________ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 08.05.2023 по 13.06.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | с __________ по __________ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 14.06.2023 по 14.09.2023 с __________ по __________ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | с __________ по __________ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 09.07.2023 по 14.10.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 14.06.2023 по 14.10.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 14.07.2023 по 30.12.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 14.07.2023 по 30.12.2023 |

2. Сведения о планируемой деятельности.

Цели и необходимость реализации планируемой деятельности

Добыча торфа в пределах исследуемого участка на торфяном месторождении Диковина организована с 1972 г. специализированным отделением «Белсельхозтехники» на участке площадью около 90 га. В мае 2019 г. выполнена доразведка участка в северо-западной части торфяного месторождения (в районе д. Поволока Больтишского сельсовета) Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» с целью определения пригодности торфяных ресурсов в качестве сырья для добычи торфа фрезерного для производства топливных брикетов согласно СТБ 1919-2008, торфа топливного фрезерного согласно СТБ 2062-2010 и приготовления компостов в соответствии с требованиями СТБ 832-2001. Целевое назначение доразведки: изучение качественных показателей торфа и подсчет запасов торфа на рассматриваемом участке для расширения сырьевой базы ОАО «ТБЗ Дитва».

С 2015 г., кроме выпуска торфобрикетов, ведется поставка торфа на Красносельский цементный завод в объеме 50,0 тыс. т торфяной сушенки в год, потребность в торфе которого с каждым годом возрастает, а также организованы поставки торфа на котельные Лидского района.

Доразведка участка в северо-западной части торфяного месторождения Диковина в 2019 г. выполнена на площади 100,9 га. Запасы торфа подсчитаны в границе промышленной глубины торфяной залежи на площади 94,7 га. Граница промышленной глубины торфяной залежи установлена не менее чем 0,7 м, исходя из возможной конфигурации участков добычи торфа, с учетом расположения неэксплуатируемых участков, противопожарных разрывов и других элементов, связанных с технологией добычи торфа. В центральной и восточной частях исследуемого участка под слоем торфяной залежи залегают сапропелевые отложения, мощностью 0,2–3,9 м.

Объем торфяной залежи по участку доразведки составил 3 324,0 тыс. м3. Запасы торфа при 40 % условной влажности составили 604,2 тыс. тонн.

По качественным характеристикам торфяная залежь участка доразведки может служить сырьем для добычи торфа фрезерного для производства топливных брикетов согласно СТБ 1919-2008 «Торф фрезерный для производства топливных брикетов. Технические условия», торфа топливного фрезерного согласно СТБ 2062-2010 «Торф топливный фрезерный. Технические условия» и приготовления компостов в соответствии с требованиями СТБ 832-2001 «Торф для приготовления компостов. Технические условия». На предприятии сертифицирована система менеджмента качества на соответствие СТБ ISO 9001-2015.

В соответствии с «Программой комплексной модернизации торфяных производств на 2021–2025 годы» ОАО «ТБЗ Дитва» должен обеспечивать: добычу торфа для производства топливных брикетов, сушенки торфяной и собственной котельной в объеме 197,8 тыс. тонн в 2023 г. и 195,1 тыс. тонн в 2024 и 2025 гг. При этом расчетная потребность в площадях (брутто) составляет 462,0 га в 2023 г., 456,0 в 2024 и 2025 гг.

В 2023 г. должно обеспечить добычу 240 тыс. т фрезерного торфа. Для выполнения заданной программы 2023 г. предприятию необходимо иметь 577 га полей брутто. К сезону 2023 г. на предприятии имеется 459 га полей брутто. Дефицит площадей составляет 118 га площадей брутто.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о необходимости срочного отвода и строительства проектируемого участка. С учетом ежегодного выбытия площадей из эксплуатации, дефицит будет нарастать. Таким образом, отвод новых площадей участка в северо-западной части торфяного месторождения Диковина (в районе д. Поволока Больтишского сельсовета) площадью 116,10 га является своевременной и необходимой мерой для полной загрузки ОАО «ТБЗ Дитва». Других возможных к разработке торфяных месторождений в зоне работы ОАО «ТБЗ Дитва» нет.

Испрашиваемые к отводу площади торфяного месторождения Диковина (№ 185 по кадастровому справочнику «Торфяной фонд Белорусской ССР» 1979 года издания) относится к торфяным месторождениям разрабатываемого фонда, согласно схеме распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года, утверждённой Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015 № 1111 «О некоторых вопросах в области сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников».

Землепользователями проектируемого участка является ГЛХУ «Лидский лесхоз» и ОАО «ТБЗДитва». Земли участка относятся к землям лесного фонда, осушены открытой сетью каналов и представляют собой бывшие поля добычи, на которых возобновлен рост древесно-кустарниковой растительности. Размещение проектируемого участка предусматривается с изъятием земель на площади 116,1 га во временное пользование с возмещением убытков. В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране: в водоохранных зонах рек и водоемов (водоохранная зона реки Провожа), на иных территориях в соответствии с законодательными актами-мелиорируемых (мелиорированные) земли. Санитарно-защитная зон, согласно п. 44 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» (утв. ПСМ РБ от 11.12.2019 № 847), составляет 300 м.

В настоящее время предприятие ОАО «ТБЗ Дитва» производит: топливные брикеты на основе торфа (СТБ 1919-2008); грунты растительные на основе торфа (ТУ 600017380.001-2013ВY); сушенка торфяная (пылевидное торфяное топливо); Торф для приготовления компостов; Эффективное органическое удобрение «Биогумус» (ТУ BY 500051993.001-2016).

3. Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

Согласно Схеме распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 г., утв. ПСМ РБ от 30.12.2015 г. № 1111, участок в северо-западной части торфяного месторождения Диковина площадью 116,10 га входит в разрабатываемый фонд.

Альтернативные варианты расположения участка добычи торфа не рассматривались в виду того, что торфяная залежь низинного типа участка является единственным участком сырьевой базы ОАО «ТБЗ Дитва», которая соответствует СТБ 1919-2008 «Брикеты топливные на основе торфа. Технические условия» для производства топливных брикетов, СТБ 2062-2010 «Торф топливный фрезерный. Технические условия» для торфа топливного фрезерного согласно и требованиям СТБ 832-2001 «Торф для приготовления компостов. Технические условия» для приготовления компостов.

В связи с этим в качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Отказ от планируемой хозяйственной деятельности приведет к: снижению объемов добычи торфа и, соответственно, объемов производства торфяной продукции, что приведет к снижению рентабельности ОАО «ТБЗ Дитва» и невозможности обеспечения топливом потребителей Гродненской и Витебской областей; снижению экономического потенциала торфопредприятия, так как поставки продукции ведутся на экспорт в Польшу, Словакию, Латвию, Литву, Россию и Украину; социальным проблемам занятости населения, 240 работников предприятия, а также членов их семей могут остаться без средств к существованию, что приведет к социальной напряженности в Вороновском и Лидском районах Гродненской области.

4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки

При проведении ОВОС планируется использование следующих методов и методик, утвержденных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, в т.ч.: ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Для оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности и разработки рекомендаций по предотвращению и минимизации последствий воздействия на окружающую среду будут использованы результаты Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь; социально-гигиенического мониторинга, проводимого органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор; данные Национального статистического комитета Республики Беларусь и др.

5. Существующее состояние окружающей среды,

социально-экономические и иные условия

Геоморфология и геологическое строение. Согласно геоморфологическому районированию торфяное месторождение Диковина приурочено к пойме р. Провожа, расположенной в области Центрально белорусских краевых ледниковых возвышенностей и гряд в пределах Лидской моренной равнины, Западно-Белорусской подобласти, сформированной в результате аккумулятивной деятельности сожского ледника. Естественный рельеф торфяного месторождения Диковина пологий, осложнен мелиоративными каналами. По геоморфологическим условиям образования относится к пойменным месторождениям.

Климат и метеорологические условия. Характеристика климатических условий исследуемой территории приводится по данным метеорологических наблюдений на метеостанции в г. Лида. Климат района расположения торфяного месторождения Диковина – умеренно-континентальный. Территория торфяного месторождения Диковина расположена во II В климатическом районе. Циркуляция воздушных масс, их свойства и тепловой режим определяют условия влагооборота. Господствующее направление ветра в зимний период – южное и западное, в летний период – северо-западное.

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,6°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) составляет минус 4,4°С, наиболее теплого (июнь) – плюс 21,1°С. Абсолютная минимальная температура – минус 35°С, абсолютная максимальная – плюс 35°С. Продолжительность периода с температурой менее 0°С составляет 112 суток в год.

Гидрология и гидрография. Исследуемый участок располагается в ложбине. Грунтовые воды формируются здесь в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков непосредственно на водосборной площади, а также за счет поверхностного стока с прилегающих возвышенностей. В течение года может происходить сезонное изменение положения уровня грунтовых вод, связанное с объемом выпадающих осадков. Водовмещающими грунтами служат торф, сапропель и прослойки песка. Воды в основном безнапорные. Разгрузка верхних горизонтов подземного стока осуществляется на уровне местной осушительной сети. Основным водоприемником для рассматриваемого участка служит р. Провожа. Водоотводом служит система мелиоративных каналов.

Почвенный покров. Согласно почвенно-географическому районированию территория торфяного месторождения Диковина приурочена к центральной провинции западного округа Щучинско-Вороновско-Лидского подрайона.

Западный округ, на котором расположен объект исследования, занимает 43,3 % территории провинции. Рельеф округа плоский, преобладают равнины (Лидская, Прибугская, Барановичская) и низменности (Средне- и Верхне-Неманская). Только в отдельных районах поднимаются небольшие всхолмления (Волковысская моренная возвышенность, Новогрудская и Копыльская гряды). Расчленение территории среднее, так как расстояние между соседними понижениями измеряется от одного до полутора километров, а глубина понижения, за редким исключением, достигает 15 и более метров.

Почвообразующими породами в данном округе являются моренные суглинки и супеси, лёссовидные супеси, водно-ледниковые и древнеаллювиальные пески.

Торфяная залежь исследуемого участка торфяного месторождения представлена преимущественно торфами травяной (51,9 %) и травяно-моховой (28,6 %) групп. Наибольшее распространение в образовании торфяной залежи на участке получили осоковый низинный (50,6 %) и осоково-гипновый (28,6 %) виды торфа. Ввиду строения торфяной залежи низинными видами торфа, весь участок рассматривается как один типовой участок – низинный (Н). Степень разложения торфа по участку колеблется от 15 % до 55 %, при среднем значении 25 %. Влажность торфа по данному участку изменяется от 81,0 % до 92,6 %, при среднем значении 88,2 %. Зольность торфа по участку колеблется от 3,9 % до 19,4 %, при среднем значении 7,2 %. Торфяная залежь беспнистая. Низшая рабочая теплота сгорания торфа (расчетная) составляет 9540 кДж/кг (2277 ккал/кг).

В центральной и восточной частях участка под слоем торфяной залежи залегают сапропелевые отложения мощностью от 0,2 м до 3,9 м. На остальной части территории участка  под торфяной залежью залегает грунт заторфованный.

Характеристика растительного мира. Территория отводимого участка торфяного месторождения Диковина относится к подзоне бореальных ландшафтов в пределах Белорусской возвышенности с широколиственно-еловыми и хвойными лесами на дерново-подзолистых почвах.

Участок в северо-западной части торфяного месторождения Диковина расположен в квартале 44 (выдел 1–3, 10) Ваверского лесничества ГЛХУ «Лидский лесхоз». Все кварталы относятся к эксплуатационным лесам второй группы.

На всей территории участка расположена действующая мелиоративная сеть. Каналы закустарены ивняком и березой, в травянистом покрове преобладают камыш, злаки и осоки. В центральной части сформировалось низинное осоковое болото с зарастанием березы 20 % (выдел 2 и 10). В северо-западной и юго-восточной части участка (выделы 1 и 3) древесный ярус представлен преимущественно березой – 10 %. Высота деревьев колеблется от 8 до 14 м, диаметр от 8 до 10 см, полнота 0,6–0,7.

Господствующее положение исследуемого участка из древесной растительности занимают береза и ольха черная с примесью сосны. Процентное соотношение пород деревьев, высота и диаметр различны. Высота деревьев колеблется от 5 до 10 м, диаметр от 8 до 14 см, полнота от 0,6 до 0,7.

Характеристика животного мира. Большая часть территории – сухая и не пригодна для обитания водно-болотных видов птиц. Уровень воды в каналах в центральной части исследуемой площадки значительно ниже поверхности земли. Близость сельскохозяйственных полей и полей добычи торфа отпугивает большинство животных. Большинство из зарегистрированных в пределах рассматриваемой территории млекопитающих обитает на периферийных участках в пойме р. Провожа. Преимущественно большинство видов транзитом пересекают проектную территорию.

Видовой состав птиц беден, редких и ресурсных видов птиц не выявлено. Возможно гнездование крякв в окрестностях р. Провожа и мелиоративных каналах Н3 и М8. Вследствие низкого уровня воды в каналах гнездование водно-болотных видов птиц маловероятно (при обследовании не выявлены). Доминантами на участке являются тростниковая овсянка, обыкновенная овсянка, полевой жаворонок, куропатка серая.

При обследовании территории торфяного месторождения на мелиоративных каналах, заросших кустарниками и примыкающих к сельскохозяйственным полям, и в пойме р. Провожа встречались отдельные поселения бобра Castor fiber, однако из-за низкого уровня воды на самом участке, постоянных поселений этого вида не обнаружено. Во время проведения обследования была обнаружена лежка одной особи кабана. Район исследуемого участка является их средой обитания, так как кабаны предпочитают широколиственные и смешанные леса с кустарниками, а также болотистую местность.

В связи с угнетенным состоянием участка вследствие осушительной мелиорации других видов животных не выявлено. Основные миграционные коридоры копытных диких животных и птиц, а также ядро (концентрации копытных) на исследуемой территории отсутствуют.

Характеристика имеющихся на исследуемой территории природных и культурных объектов, а также находящихся в зоне воздействия разработки. На исследуемой территории участка, планируемого к отводу, природных и культурных объектов, а также находящихся в зоне воздействия разработки торфяного месторождения Диковина памятников природы; памятников архитектуры, культурного наследия не выявлено.

Северная граница исследуемого участка (система каналов В-58 и М8) расположена на расстоянии около 370 м от р. Провожа и от границы Ландшафтного заказника «Пелясские гряды-увалы». На расстоянии 1,9 км от южной границы участка (канал В-54-1) расположен гидрологический заказник местного значения «Мешкалы».

Радиационная обстановка объекта исследования и прилегающих территорий. Значения удельной активности цезия-137 во всех пробах торфа не превышают допустимого уровня 1220 Бк/кг для добычи торфа фрезерного для производства топливных брикетов, добычи торфа топливного фрезерного и допустимого уровня 2500 Бк/кг для приготовления компостов.

Социально-экономическая характеристика территории. Больтишский сельский совет, на территории которого в районе д. Поволока находится отводимый для добычи торфа участок, включает 13 населенных пунктов.

В Вороновском районе в период 2012–2021 гг. отмечалась умеренная тенденция к сокращению численности населения со среднегодовым темпом снижения 2,4 %. В 2021 г. среднегодовая численность населения района по сравнению с 2012 г. сократилась на 5,6 тыс. человек (19,6 %), с 2020 г. – на 0,86 тыс. человек (3,6 %) и составила 23,1 тыс. человек.

В последние 10 лет в Вороновском районе, как и в целом по Гродненской области, наблюдается сокращение численности населения. В Вороновском районе преобладает сельское население, доля его составила 64,5 %. Как и в целом по области, преобладает женское население. Население Вороновского района можно отнести к регрессивному типу. По шкале демографического старения ООН население района является очень старым. Коэффициент старения населения на протяжении ряда лет сохраняется более 7 %.

От западной границы исследуемого участка на расстоянии 13 километров расположен пос. Заболоть и на расстоянии 1,3 км – д. Тайги. С южной стороны участка на расстоянии 0,3 километра находятся д. Градовщина, Станкилишки. Непосредственно на отводимой для хозяйственной деятельности территории земли сельскохозяйственного назначения отсутствуют. Однако на прилегающих территориях расположены сельскохозяйственные предприятия КСУП «Больтишки» и КСУП «Мисевичи».

Пожароопасная обстановка. При соблюдении технологических регламентов, возможность возникновения аварийных ситуаций при добычи торфа на отводимом участке сведена к минимуму. В случае причинения ущерба любым объектам, вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде в период эксплуатации объекта инвестор компенсирует такой ущерб или вред в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Более подробное описание состояния окружающей среды будет приведено в  отчете об ОВОС.

6. Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды

При реализации проектных решений предполагается воздействие на поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, недра.

Определение источников воздействия, а так же прогноз и оценка  возможного изменения состояния окружающей среды по основным компонентам (воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, почвенный покров, воздействие физических факторов и др.) и изменения социально-экономических условий будет приведена в отчете об ОВОС.

7. Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду

С целью минимизации потенциального неблагоприятного воздействия объекта проектом будет предусмотрен  комплекс в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Информация о мерах по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий будет приведена в отчете об ОВОС.

8. Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации

Вероятность возникновения на проектируемом объекте чрезвычайных ситуаций и  запроектных аварий  связана с возникновением пожаров.

Все торфяные месторождения в осушенном состоянии являются пожароопасными территориями независимо от направлений их использования. Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор и лишь в единичных случаях – природные явления, например, удар молнии или самовозгорание штабелей торфа.

Ближайшим подразделением МСЧ является Вороновский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, расположенный по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54.